## Slide 1: Chapter 6.
Készítette: Tóth Dániel, Vágó Dániel, Vas Ferenc, Varga Szabolcs, Toók Balázs, Veres Nándor

## Slide 2: MAC és IP
Az ujjlenyomat és a lakcím két módja annak, hogy azonosítsuk magunkat és a helyzetünket. Az ujjlenyomatunk általában nem változik. A lakcímünk különbözik ettől. Ez a tartózkodási helyünkre utal.

## Slide 3
A MAC-címet a gyártó 'égeti bele' az Ethernet vagy vezeték nélküli hálózati kártyába (NIC). A cím az eszközzel együtt marad, függetlenül atAz IP-címzést a hálózati rendszergazdák állítják be hálózatbeli elhelyezkedés alapján. Amikor az eszköz az egyik hálózatból átkerül egy másikba, az IP-címe valószínűleg meg fog változni. Az IP-cím 4-es verziója (IPv4) 32 bites, és pontozott decimális formában ábrázoljuk. Az IP-cím 6-os verziója (IPv6) 128 bites, és hexadecimális formában ábrázoljuktól, melyik hálózathoz csatlakoztatjuk.

## Slide 4: Címek megjelenítése
Napjainkban a számítógépek valószínűleg IPv4- és IPv6-címmel is rendelkeznek. Már az 1990-es évek elején felmerült az IPv4-címek elfogyásának problémája. Az IETF (Internet Engineering Task Force, Internet Mérnöki Munkacsoport) elkezdte kutatni a megoldást. Ez vezetett az IPv6 kifejlesztéséhez. Napjainkban az IPv6 az IPv4 mellett működik, és lassan kezdi felváltani.

## Slide 5: IPv4
Amikor kézzel állítjuk be egy eszközön az IPv4-címet, pontozott decimális formában adjuk meg azt. Oktettnek nevezzük az egyes elválasztott számokat, mivel azok 8 bitet jelenítenek meg. Ezért a 32 bites 192.168.200.8 cím négy oktettből áll.

## Slide 6
Az IPv4-cím két részre tagolható. Az első rész a hálózatot azonosítja. A második rész pedig a hálózaton belül az állomást. Az alhálózati maszkot arra használja az állomás, hogy meghatározza a hálózatot. Az 1. ábrán lévő számítógép például a 255.255.255.0 alhálózati maszkot használja annak meghatározására, hogy a 192.168.200.8 IPv4-cím a 192.168.200.0 hálózathoz tartozik.

## Slide 7: IPv6
Az IPv6 esetében megoldódott az IPv4-címtartomány méretének korlátozottsága. A 32 bites IPv4-címtér megközelítőleg 4.294.967.296 egyedi címet tartalmaz. A 128 bites IPv6-címtartomány 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456, vagyis 340 szextillió címet tartalmaz. Az IPv6-címnek mind a 128 bitje hexadecimális értékek sorozataként van felírva, a betűk csupa kisbetűvel írva.

## Slide 8
Első szabály - A vezető nullák elhagyása
Az első szabály az IPv6-címek rövidítésére, hogy a 16 bites részek vezető nulláit elhagyhatjuk. Az 1. ábrán például:
Az első IPv6-címben található 0db8 átírható db8 alakba.
A második IPv6-címben található 0123 átírható 123 alakba.
A harmadik IPv6-címben található 0001 átírható 1 alakba.

## Slide 9: Statikus címzés
Kis méretű hálózatban az eszközök megfelelő IP-címét kézzel is beállíthatjuk. Az azonos hálózatban található állomások mindegyikének egyedi IP-cím beállítása szükséges.

## Slide 10
IP-cím - A számítógépet azonosítja a hálózaton.
Alhálózati maszk - Azt a hálózatot azonosítja, amelyhez ez az eszköz kapcsolódik.
Alapértelmezett átjáró - Azt a forgalomirányítót azonosítja, amelyen keresztül az eszköz kapcsolódik az internethez vagy egy másik hálózathoz.
Opcionális értékek - Ilyen például az elsődleges vagy másodlagos DNS-kiszolgáló címe.

## Slide 11: Dinamikus címzés
Minden egyes állomás kézzel történő beállítása helyett kihasználhatjuk a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus állomáskonfiguráló protokoll) nyújtotta előnyöket. A DHCP-kiszolgáló automatikusan osztja ki az IP-címeket, ami jelentősen leegyszerűsíti a címzési folyamatot. Az IP-címzés paramétereinek automatikus konfigurálása csökkenti az ismétlődő vagy hibás IP-címek kiosztásának lehetőségét.

## Slide 12
A DHCP-kiszolgáló a következő IPv4-címzéssel kapcsolatos információkat szolgáltathatja az állomások számára:
IPv4-cím
Alhálózati maszk
Alapértelmezett átjáró
Opcionális értékek, például egy DNS-kiszolgáló címe.

## Slide 13: IPv4 és IPv6 link-local címek
Az IPv4 és IPv6 link-local (adatkapcsolati szinten helyi) címeket arra használja egy eszköz, hogy a vele azonos hálózathoz csatlakozó és egyező IP-tartományban lévő másik eszközökkel kommunikáljon.

## Slide 14
Egy IPv4-eszköz akkor használja a link-local címet, ha nem képes egyedi IPv4-címhez jutni.
Egy IPv6-eszköznek minden esetben rendelkeznie kell egy dinamikusan vagy kézzel beállított IPv6 link-local címmel.

## Slide 15: IPv4 link-local cím
Ha a Windows számítógépünk nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval és nem jut IP-címhez, akkor a Windows automatikusan kioszt neki egy automatikus privát IP-címet. Ez a link-local cím a 169.254.0.0 és 169.254.255.255 közötti tartományban található.

## Slide 16: IPv6 link-local cím
Az IPv4-gyel ellentétben minden IPv6-képes eszköznek rendelkeznie kell link-local címmel. A link-local címek az fe80::/10 - febf::/10 tartományban találhatók.

## Slide 17: Hálózattervezés
Hálózati összetevők – Beleértve a vezetékes és vezeték nélküli hálózati kártyákat (NIC) és a hálózati eszközöket, mint például a kapcsolók, vezeték nélküli hozzáférési pontok (AP), forgalomirányítók, többfunkciós és egyéb eszközök.
Hálózattervezés – Magában foglalja, hogy az üzleti igények támogatása érdekében ismerjük a hálózatok kapcsolódási módját. Például, egy kisvállalkozás igényei jelentős mértékben eltérnek a nagyvállalati igényektől.

## Slide 18: Hálózati kártya telepítése és frissítése
Az asztali eszközökbe szánt vezeték nélküli hálózati interfészek közvetlenül a kártya hátuljára szerelt vagy kábellel csatlakoztatható antennával rendelkeznek, amelyeket a legjobb jelvétel eléréséhez pozicionálni is lehet.

## Slide 19
Időnként a gyártó új illesztőprogramot tesz elérhetővé a hálózati kártyához. Az új illesztőprogram javíthatja a hálózati kártya működését, de az is elképzelhető, hogy az operációs rendszerrel való kompatibilitás miatt van szükség rá. Egy új illesztőprogram telepítésekor kapcsoljuk ki a vírusvédelmet, hogy a megfelelő telepítés biztosítva legyen.

## Slide 20: Hálózati kártya beállítása
Windows számítógépek számára a dinamikus IP-címzés az alapértelmezett beállítás. Miután fizikailag a hálózatra csatlakoztattunk egy Windows számítógépet, az automatikusan elküld egy IPv4-címre vonatkozó kérést a DHCP- kiszolgálóhoz. Amennyiben a DHC-kiszolgáló elérhető, a számítógép üzenetet kap, benne az IPv4-címzési információkkal.

## Slide 21: ICPM
Az ICMP-t (Internet Control Message Protocol) vezérlő és hibaüzenetek továbbítására használják a hálózaton lévő eszközök.

## Slide 22: Vezetékes eszközök csatlakoztatása az internethez
1. lépés: Csatlakoztassunk egy hálózati kábelt az eszközhöz.
2. lépés: Csatlakoztassuk az eszközt egy kapcsolóporthoz.
3. lépés: Csatlakoztassunk egy hálózati kábelt a vezeték nélküli forgalomirányító internet portjába.
4. lépés: Csatlakoztassuk a vezeték nélküli forgalomirányítót a modemhez.
5. lépés: Csatlakozzunk a szolgáltató hálózatához.
6. lépés: Kapcsoljuk be az összes eszközt és ellenőrizzük a fizikai kapcsolataikat.

## Slide 23: Vezeték nélküli mesh hálózat beállítása
Egy kisvállalati vagy otthoni hálózatban egyetlen vezeték nélküli forgalomirányító is képes vezeték nélküli hozzáférést biztosítani az összes felhasználó számára. Ha viszont ki akarjuk terjeszteni a hatósugarat beltéren körülbelül 45 méter, kültéren pedig 90 méter fölé, akkor további vezeték nélküli hozzáférési pontokkal bővíthetjük a hálózatot.

## Slide 24: IPv4-címfordítás
Egy vezeték nélküli forgalomirányítóban megtekinthetjük azon IPv4-címzési információkat, amelyeket a forgalomirányító használ az internetre történő adatküldéshez.

## Slide 25: Szolgáltatásminőség
A QoS beállításával biztosíthatjuk, hogy bizonyos forgalomtípusok, mint például a hang és a videó, magasabb prioritással rendelkezzenek a nem időérzékeny forgalomhoz, például az elektronikus levelezéshez és a webböngészéshez képest. Bizonyos vezeték nélküli forgalomirányítókon a forgalmat meghatározott portok alapján lehet rangsorolni.

## Slide 26: UPnP
Az UPnP (Universal Plug and Play) egy olyan protokoll, amely lehetővé teszi az eszközök számára, hogy felhasználói beavatkozás vagy konfiguráció nélkül dinamikusan felvegyék magukat a hálózatba.

## Slide 27: DMZ
A demilitarizált zóna (DMZ) egy olyan hálózat, amely szolgáltatásokat nyújt egy nem megbízható hálózat részére. Egy e-mail-, web- vagy FTP-szervert gyakran helyeznek a DMZ-be, hogy a szerverre irányuló forgalom ne a belső hálózatra érkezzen.

## Slide 28: Porttovábbítás
A hardveres tűzfalak használhatók TCP és UDP portok blokkolására, így megakadályozható a jogosulatlan hozzáférés egy helyi hálózatba bemenő és kijövő irányban. A porttovábbítás (port forwarding) egy szabály alapú módszer a különböző hálózatokon lévő eszközök közötti forgalom engedélyezéséhez.

## Slide 29
Amikor a forgalom eléri a forgalomirányítót, az meghatározza, hogy a forgalmat továbbítani kell-e egy adott készülékre a csomagokban látott portszám alapján. A portszámok speciális szolgáltatásokhoz kötődnek, mint például FTP, HTTP, HTTPS és POP3. A szabályok meghatározzák, hogy mely forgalmat küldjük a LAN-ra.

## Slide 30: MAC-cím szűrés
A MAC-cím szűrés pontosan meghatározza, mely eszközök MAC-címe van engedélyezve vagy tiltva a hálózati adattovábbítás során.

## Slide 31: Feketelista és fehérlista
A fehér- és feketelisták meghatározzák azokat az IP-címeket, amelyek engedélyezve vagy tiltva vannak a hálózatunkban. A MAC-cím szűréshez hasonlóan, kézzel megadhatjuk azokat az IP-címeket, amelyek bejutását engedélyezzük vagy tiltjuk a hálózatunkba.

## Slide 32: IoT-eszközök a Packet Tracerben
Az IoT-piac jelenleg még gyerekcipőben jár, nincsenek általánosan elfogadott szabványok az IoT-eszközök telepítésére és konfigurálására vonatkozóan. Az IoT-eszközök beállítása rendkívül eszközfüggő. A beállítási útmutatónak a gyártó dokumentációjában vagy weboldalán nézhetünk utána.

## Slide 33: A probléma azonosítása
A hálózati hibák lehetnek egészen egyszerűek vagy nagyon összetettek is, és származhatnak különböző hardveres, szoftveres vagy konfigurációs problémák valamilyen kombinációjából. Szakemberként a hibák megállapításakor kövessünk mindig egy logikus és következetes eljárást, melynek során lépésről lépésre, egyszerre csak egy problémát hárítunk el.

## Slide 34: A lehetséges okok meghatározása
Miután beszéltünk az ügyféllel, meghatározhatjuk a probléma lehetséges okait. Az ábrán a hálózati problémák néhány tipikus oka látható.

## Slide 35: Az elmélet tesztelése a hiba okának meghatározásához
Miután felállítottunk néhány elméletet arról, hogy mi lehet a hiba, teszteljük le az elméleteket a probléma okának meghatározása végett! Az elmélet megerősítését követően, meg kell határozni a probléma megoldásának lépéseit. Az ábrán típusmegoldások felsorolását láthatjuk, amelyeket felhasználhatunk a probléma pontos okának meghatározásához, sőt el is háríthatjuk a hibát. Ha egy gyors eljárás megoldja a problémát, akkor utána a rendszer teljes működőképességét is ellenőrizhetjük. Ha nem járunk sikerrel, akkor további vizsgálatokra van szükség a probléma valódi okának megtalálásához.

## Slide 36: A probléma, a megoldási lépések és az eredmények dokumentálása
A hibaelhárítás utolsó szakasza a feltárt okok, az elvégzett tevékenységek és a következmények dokumentálása az ábra szerint.

## Slide 37: Hálózatok a gyakorlatban
Ebben a fejezetben megismerkedtünk a hálózati kártyák beállításaival, eszközök vezeték nélküli forgalomirányítóhoz történő csatlakoztatásával és a vezeték nélküli forgalomirányító hálózati kapcsolatának beállításaival. Tanultunk a tűzfalakról, IoT-eszközökről és a hálózati hibaelhárításról. Megismertük az Ethernet helyi hálózathoz csatlakozó eszközöket azonosító 48 bites MAC-címeket, valamint az IP-címek két típusát, az IPv4-et és az IPv6-ot. Az IPv4-címek 32 bitesek és pontozott decimális formában vannak leírva, míg az IPv6-címek 128 bit hosszúak és hexadecimális formátumot használnak.